#### ИНСТРУКЦИЯ

#### по проведению подготовительных работ для установки откатных самонесущих ворот

СОДЕРЖАНИЕ

1.Общие указания

2. Проведение подготовительных работ

3. Требования безопасности к рабочим зонам

4. Описание электрических соединений

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Подготовительные (предмонтажные) работы проводятся заказчиком в сроки, оговоренные сторонами, и включают в себя заливку фундамента и работы по прокладке электрических кабелей. В случае невыполнения в полном объеме или некачественного выполнения подготовительных работ монтаж ворот будет осуществляться в дополнительно согласованные сторонами сроки, но после выполнения заказчиком полного объема вышеуказанных работ.

Контроль объема и качества выполнения подготовительных работ осуществляется представителем Организации, осуществляющей монтаж ворот.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

2.1 Подготовительные работы включают в себя установку и позиционирование опорной рамы ворот, прокладку электрических кабелей, изготовление фундамента.

2.2 Опорная рама поставляется изготовителем ворот в сроки, согласованные сторонами. Рама ворот устанавливается широкой полкой швеллера заподлицо с уровнем грунта. Горизонтальность полки должна поверяться с обязательным использованием строительного уровня как в процессе позиционирования, так и после ее бетонирования. При позиционировании опорной рамы выдержать размеры, координирующие ее расположение относительно проема ворот (см. рис.2).

2.3 Прокладка электрических кабелей в грунте и фундаменте должна производиться в металлических трубах в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 2. Каждая из труб должна быть цельной по длине.   Перед закладкой трубы внутрь ее пропустить стальную проволоку, необходимую для проводки электрических кабелей в процессе монтажа ворот. Трубы должны иметь внутренний диаметр не менее 25 мм. Конфигурация труб, места гиба и сварные швы не должны препятствовать свободному прохождению кабелей. Трубы уложить на достаточную глубину, учитывая характер грунта монтажного места.

Рекомендуемый тип кабеля, число и площадь поперечного сечения жил в соответствии с разделом 4.

Допускается укладка кабелей в пластиковые трубы или гофрированные шланги с внутренним диаметром 15 - 25 мм. В этом случае, перед закладкой трубы, кабель в нее следует завести заранее.

Для предотвращения попадания влаги выходы электрических кабелей из труб должны быть надежно загерметизированы.

2.4 Фундамент под опорную раму и столбы проема должен быть заглублен не менее, чем на 1,3 метра от уровня земли и залит на песчано-гравийную подушку толщиной 0,3-0,4 м. Мелко заглубленная часть фундамента (между столбов проема) должна быть армирована стальным прутом диаметром 8-12 мм либо сеткой.

Бетонирование фундамента производить бетоном класса С16/20 (М250).

Монтаж ворот допускается производить только после достижения фундаментом проектной прочности (не менее 28 дней после окончания заливки).

В зоне проезда и в зоне открытия ворот (см. рис.3) произвести выравнивание поверхности грунта.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К РАБОЧИМ ЗОНАМ

Безопасные расстояния между створкой ворот и элементами ограждающих конструкций, представлены на рисунке 1. Соблюдение данных расстояний при эксплуатации ворот с электроприводом обязательно.

А – При расстоянии от створки до ограждающей конструкции (забора)

более 100 мм Должен быть обеспечен зазор между створкой и углом

не менее 500 мм.

Б – При расстоянии от створки до ограждающей конструкции (забора)

менее 100 мм Должен быть обеспечен зазор между створкой и углом  не менее 200 мм.

Рис. 1

Рис. 2

Формулы для определения расчетных параметров для проема более W=2460мм.

Размер А (в миллиметрах)       А=0,3W + 692

Размер Б (в миллиметрах)       Б=А/2 - 150

Размер В (в миллиметрах)       В=1,3W +510

Формулы для определения расчетных параметров для проема до W≤ 2460 мм.

Размер А (в миллиметрах)       А=1430

Размер Б (в миллиметрах)       Б=565

Размер В (в миллиметрах)       В=W + 1250

Рис. 3

4. ОПИСАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

| 1 Опорная рама | 5 Сигнальная лампа |
| --- | --- |
| 2 Электропривод | 6 Замковый переключатель |
| 3 Опорный столбик ворот | 7 Фотоэлемент (приемник RX) |
| 4 Антенна | 8 Фотоэлемент (передатчик ТX) |

1. Подключение привода к электрической сети переменного тока напряжением (220 В) производить проводом ПВС-У 3х1.50 ГОСТ 7399-97.

2. Подключение сигнальной лампы к приводу производить проводом

ПВС-У 2х1.50 ГОСТ 7399-97 (напряжение 220 В переменного тока).

3. Подключение замкового выключателя к приводу производить проводом

ПВС-У 3х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока).

4. Подключение передающего фотоэлемента (ТХ) к приводу производить проводом ПВС-У 2х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока.)

5. Подключение приемного фотоэлемента (RХ) к приводу производить проводом ПВС-У 4х1.00 ГОСТ 7399-97 (напряжение 24 В переменного тока.)

6. Подключение  антенны производить одножильным экранированным проводом типа 1хRG58.

С инструкцией ознакомлен:

Подпись заказчика                         Дата

# Text boxes

3