#### Расчет габаритов ворот.

P - вес створки, кг.

F1 - нагрузка, действующая на роликовую опору f, кг (весовая).

F2 - нагрузка, действующая на роликовую опору t, кг (реакционная).

L - длина створки, м.

A - ширина проезда, м.

I - минимальное расстояние между центрами опор, м.

a, b, c, d - технологические отступы, м.

При расчете габаритов ворот используйте формулу:

, где [F2] - максимально допустимая нагрузка на опору.

Максимально допустимые нагрузки на опоры:

|  | Вес ворот | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МИКРО | 350 кг. | 650 кг. | 300 кг. |
| ЭКО | 500 кг. | 800 кг. | 350 кг. |
| ЕВРО | 800 кг. | 1 500 кг. | 650 кг. |
| МАКС | 2 000 кг. | 3 400 кг. | 1 500 кг. |

Необходимо также рассчитать минимально допустимое расстояние между опорами:

При использовании комплектующих РОЛТЭК необходимо учесть следующие технологические отступы:

|  | МИКРО | ЭКО | ЕВРО | МАКС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a | 0,1 м | 0,1 м | 0,1 м | 0,156 м |
| b | 0,22 м | 0,253 м | 0,278 м | 0,404 м |
| c | 0,1 м | 0,04 м | 0,065 м | 0,09 м |
| d | 0,05 м | 0,2 м | 0,2 м | 0,31 м |